## Slide 1
面向数控生产线刀具磨损状态识别 与剩余寿命预测系统
制造智能技术课程设计答辩
制造智能技术课程设计 | 2026年9月

## Slide 2
目录
• 一、研究背景与意义
• 二、系统方案设计
• 三、数据集构建
• 四、三大技术方向详解
• 五、系统界面展示
• 六、调试与测试
• 七、总结与展望

## Slide 3
一、研究背景与意义
• 数控加工生产线中，刀具磨损直接影响产品加工质量和生产效率
• 传统定期换刀模式：要么浪费刀具寿命，要么导致批量不合格产品
• 刀具磨损导致的非计划停机占生产线停机时间20%以上
• 本项目意义：实现预测性维护，降低生产成本，提高产品合格率
• 推动制造智能技术在工业场景的落地应用

## Slide 4
二、系统方案设计 - 总体架构
• 采用 B/S 架构，四层设计：
• 前端展示层：HTML+CSS+JS，提供可视化交互界面
• 后端服务层：Python Flask，提供 RESTful API 接口
• 算法模型层：RandomForest 分类+回归，磨损预测+RUL预测
• 数据存储层：SQLite 数据库，存储历史预测记录
• 技术栈：Python + Flask + SQLite + scikit-learn + Chart.js

## Slide 5
三、数据集构建
• 数据来源：PHM Society 2010 刀具磨损预测公开数据集
• 采集信号：三向切削力、三向振动、声发射信号
• 标签：刀具后刀面磨损量（μm）
• 示例子集：训练集200样本，测试集50样本
• 特征提取：28维统计特征（均值、标准差、RMS、最大值）
• 预处理流程：缺失值检查 → IQR异常值检测 → 边界截断 → Z-score标准化

## Slide 6
四、技术方向一：特征工程
• 时域特征提取：均值、标准差、均方根、最大值、峭度、偏度
• 频域特征：FFT变换提取主频能量
• 异常值检测：IQR（四分位距）方法识别异常数据点
• 异常值处理：边界截断法，避免删除样本
• 特征标准化：Z-score标准化，消除量纲影响
• 特征选择：基于模型重要性排序，保留高区分度特征

## Slide 7
四、技术方向二：机器学习模型
• 算法选择：RandomForest 随机森林（集成学习）
• 任务1：磨损等级三分类（轻微/中度/严重磨损）
• 任务2：剩余使用寿命 RUL 回归预测
• 模型优势：抗过拟合、高维数据处理、鲁棒性好
• 评估指标：准确率、F1分数、混淆矩阵、RMSE、R²
• 模型准确率：约92.5%（示例数据集）

## Slide 8
四、技术方向三：PHM故障预测与健康管理
• PHM理念：从定期维护转向预测性维护
• 健康状态三级分级：
• 一级（绿色）：正常，0-100μm，继续使用
• 二级（黄色）：预警，100-200μm，加强监测
• 三级（红色）：报警，>200μm，立即更换
• 风险预警机制：根据预测结果自动触发分级提醒

## Slide 9
五、系统界面展示
• 统计概览区：总预测次数、平均RUL、当前状态、模型准确率
• 预测操作面板：输入传感器参数，一键预测磨损状态
• 结果展示：磨损等级、RUL数值、风险等级（颜色区分）
• 历史记录：最近20条预测记录表格
• 统计图表：磨损等级分布柱状图（Chart.js）

## Slide 10
六、调试过程
• Git 路径问题：Git Bash 中 Windows 路径转义 → 改用 Unix 风格路径
• Git 权限问题：403权限错误 → 清除旧凭据，重新OAuth授权
• Python 环境问题：Git Bash 中 Python 无输出 → 改用 PowerShell 运行
• 功能测试：数据预处理、预测功能、界面交互全部通过
• 前后端联调：API接口测试通过，数据流转正常

## Slide 11
七、总结与展望
• 完成成果：完整B/S架构系统，三大技术方向落地应用
• 核心功能：磨损分类、RUL预测、风险预警、历史记录
• 不足：使用示例数据集，模型可进一步升级为深度学习
• 展望：接入真实工业数据，升级CNN-LSTM模型
• 展望：开发移动端，集成MES系统实现闭环调度
• 通过课程设计，掌握了从数据到系统部署的完整流程

## Slide 12
感谢聆听！敬请批评指正